Załącznik  nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

PAKIET NR 1

ROZBUDOWA SYSTEMU NADZORU OKOŁOPORODOWEGO MONAKO

ORAZ KARDIOTOKOGRAFY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA SYSTEMU NADZORU OKOŁOPORODOWEGO MONAKO – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |
| 5. | 1 stanowisko monitorujące (oprogramowanie systemowe i sprzęt komputerowy: komputer AIO, drukarka laserowa). | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Bezprzewodowy moduł transmisji danych (5 sztuk). | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem nadzoru okołoporodowego Monako. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego bazą danych (m. in. zapisów KTG i pacjentek) systemu nadzoru okołoporodowego Monako. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (5 stanowisk). | Tak |  | Bez punktacji |
| KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ – 3 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 11. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Rok produkcji 2019. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Znacznik zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Współpraca z modułem telemetrii płodowej KTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Wodoszczelność przetworników (głowic) | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako) | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 32. | Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako | Tak |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |
| 33. | Przetwornik Toco (1 sztuka). | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Przetworniki Cardio (1 sztuka). | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Wózek pod KTG. | Tak |  | Bez punktacji |
| KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŻNIACZEJ – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 37. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 39. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 40. | Rok produkcji 2019. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 41. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 42. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 44. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 45. | Znacznik zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Współpraca z modułem telemetrii płodowej KTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Wodoszczelność przetworników (głowic) | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako) | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 61. | Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako | Tak |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |
| 62. | Przetwornik Toco (1 sztuka). | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Przetworniki Cardio (2 sztuki). | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Wózek pod KTG. | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* |
| 66. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak - podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI |
| WARUNKI SERWISU |
| 67. | Min. 2 bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji potwierdzone wpisami do paszportów technicznych. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej 
niż 3 dni zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub zbliżonych parametrach 
i funkcjonalności.

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

__________ dnia  __________  r.

___________________________

(Podpis  osoby  uprawnionej  do

reprezentowania  Wykonawcy)