Załącznik  nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

PAKIET NR 3

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULSOKSYMETR PRZENOŚNY DO KRÓTKOTRWAŁEGO MONITOROWANIA PULSU I SATURACJI PACJENTA Z SYSTEMEM TŁUMIENIA ARTEFAKTÓW ORAZ SYSTEMEM ALARMÓW – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 5. | Urządzenie przystosowane do pracy z pacjentami neonatologicznymi pediatrycznymi i dorosłymi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Wbudowany system tłumienia artefaktów pomiarowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Urządzenie złożone z centralnej jednostki monitorującej oraz podłączanego kablem czujnika pomiarowego – możliwość szybkiej wymiany czujnika. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość późniejszego wyposażenia urządzenia w różne sensory saturacji zarówno wielo jak i jednorazowe. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Wyposażone w wyświetlacz, typu TFT pokazujący: wartości pomiarów saturacji, pulsu, słupkowy wskaźnik siły pulsu, krzywą pletyzmograficzną, zadane granice parametrów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Minimum 3 możliwe tryby pracy wyświetlacza: “duże cyfry”, wartości cyfrowe+krzywa pletyzmograficzna, tryb prezentacji zapisanych trendów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wbudowany system alarmowy dla mierzonych parametrów. Alarmy audio i wizualne. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Każdy z mierzonych parametrów reprezentowany innym kolorem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Zasilanie za pomocą 2 baterii typu AA zapewniające min. 22 godzin ciągłej pracy. | Tak– podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Ton odzwierciedlający częstość pulsu zależny od wartości saturacji z możliwością regulacji głośności. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wszystkie przyciski do obsługi urządzenia zintegrowane w obudowie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Maksymalne wymiary urządzenia: 130x65x22mm. | Tak– podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Maksymalna waga urządzenia: 130g z bateriami. | Tak– podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Zakres pomiaru saturacji min.: 0-99%. | Tak– podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Zakres pomiaru pulsu min.: 30-250 min-1. | Tak– podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Możliwość transmisji danych w trakcie pracy urządzenia poprzez port podczerwieni. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Wyposażenie standardowe: baterie, czujnik saturacji klipsowy dla noworodków wielorazowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Dokładność pomiaru saturacji: - dorośli - +/-2% w zakresie 70-99% | Tak– podać |  | Bez punktacji |
|  | - dzieci - +/- 3% w zakresie 70-99% | Tak– podać |  |  |
| 23. | Dokładność pomiaru pulsu +/-1%. | Tak– podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Wbudowana pamięć zmierzonych wartości na min. 55 godzin pracy. Interwał zapisu min. 6 sekund. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Obudowa urządzenia o właściwościach antybakteryjnych np. zatopione jony srebra. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Temperatura otoczenia pracującego urządzenia: -20 do +45 st. C. | Tak– podać |  | Bez punktacji |
| 27. | Temperatura otoczenia podczas przechowywania urządzenia: -25-75 st. C. | Tak– podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z czujnikami pomiarowymi* |
| 28. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak - podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI |
| WARUNKI SERWISU |
| 29. | Min. 2 bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji potwierdzone wpisami do paszportów technicznych. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej 
niż 3 dni zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub zbliżonych parametrach 
i funkcjonalności.

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

__________ dnia  __________  r.

___________________________

(Podpis  osoby  uprawnionej  do

reprezentowania  Wykonawcy)