Załącznik  nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

PAKIET NR 4

GŁOWICA ENDOCAVITARNA DO APARATU HITACHI ARIETTA

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GŁOWICA ENDOCAVITARNA DO APARATU HITACHI ARIETTA – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 5. | Głowica wyposażona w bezpinowe złącza nowej generacji matrycowa lub wykonana w technologii zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 9,0 MHz. | Tak – podać |  | Punktacja: 3,0 – 9,0 – 0 pkt szerszy zakres – 20 pkt |
| 8. | Liczba elementów: min. 800. | Tak – podać |  | Punktacja: 800 – 0 pkt 801 – 900 – 10 pkt powyżej 900 – 20 pkt |
| 9. | Kąt skanowania min. 190 st. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresów częstotliwości. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Certyfikat CE (dokumenty załączyć). | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż na terenie Polski (dokumenty załączyć). | Tak |  | Bez punktacji |
| WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA * |
| 13. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak - podać |  | Bez punktacji |
| WARUNKI SERWISU |
| 14. | Min. 2 bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji potwierdzone wpisami do paszportów technicznych. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej 
niż 3 dni zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub zbliżonych parametrach 
i funkcjonalności.

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

__________ dnia  __________  r.

___________________________

(Podpis  osoby  uprawnionej  do

reprezentowania  Wykonawcy)