Załącznik  nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

APARAT DO MONITOROWANIA NWM 
I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU (POLIGRAF) 
DLA SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO MONITOROWANIA NWM I DIAGNOSTYKI ODDYCHANIA W CZASIE SNU (POLIGRAF) – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Oznakowanie CE | Tak |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 6. | Przenośny, elektroniczny system do badań polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem do analizy danych i możliwością prowadzenia nadzoru terapii. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Rejestrowanie jednocześnie minimum 7 kanałów diagnostycznych i dodatkowych kanałów podczas monitorowania terapii. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Przenośna, kompaktowa, mocowana bezpośrednio na klatce piersiowej pacjenta jednostka główna z podłączanymi bezpośrednio czujnikami i wadze (samej jednostki głównej) nieprzekraczającej 100 gramów oraz możliwością dezynfekcji środkami zawierającymi alkohol izopropylowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Rejestracja przepływu powietrza i chrapania przez czujnik ciśnieniowy (kaniulę) wyposażony w filtr antybakteryjny z częstotliwością próbkowania przepływu powietrza min. 100 Hz oraz chrapania min. 500 Hz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Trwałe, metalowe wejście typu luer-lock czujnika przepływu powietrza. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Czujnik pomiaru wysiłku oddechowego w technologii RIP (Respiratory Inductance Plethysmography) spełniający następujące wymagania: - częstotliwością próbkowania sygnału min. 100 Hz - wielokrotnego użytku, z możliwością regulacji długości, przystosowany do dezynfekcji | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Automatyczne i programowalne uruchomienie badania poligraficznego, jak również manualne i automatyczne zakończenie rejestracji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Zasilanie jednostki głównej poligrafu przez standardowe baterie alkaliczne AA lub akumulatory AA. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Automatyczny, ikonograficzny system wspomaganej konfiguracji urządzenia, pomagający podłączyć odpowiednie czujniki wyposażony w min dwukolorowy układ diod LED. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Możliwość sprawdzenia jakości sygnału dla poszczególnych czujników w dowolnym momencie trwania rejestracji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Ikonograficzny, wyposażony w układ diod LED system raportowania jakości (dobrej lub złej) i liczby zarejestrowanych sygnałów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Rejestracja częstotliwości pracy serca (HR) i krzywej pulsu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zapis saturacji (SpO2) z próbkowaniem o częstotliwości min 50 HZ | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Wbudowany czujnik zapisujący położenie ciała pacjenta z rejestracją min. pięciu pozycji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Zapis rejestrowanych parametrów w pamięci wewnętrznej urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| Wyposażenie systemu poligraficznego |
| 21. | Czujnik wielokrotnego użytku do pomiaru SpO2 - 1 sztuka / urządzenie | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Kaniule nosowe - 5 sztuk | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Pas wielokrotnego użytku w technologii RIP z możliwość płynnej regulacji długości – 1 sztuka | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Kabel łączący urządzenie z komputerem-PC, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do oceny badań polisomnograficznych – 3 sztuki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Wstrząsoodporny pojemnik przystosowany do transportu i przechowywania urządzenia poligraficznego wraz z czujnikami wielorazowego użytku. | Tak |  | Bez punktacji |
| Oprogramowanie do analizy danych z systemu poligraficznego |
| 26. | Oprogramowanie umożliwiające analizę i gromadzenie danych z badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi AASM ( American Academy of Sleep Medicine) | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Automatyczna analiza badania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Możliwość manualnej walidacji zarejestrowanych danych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Środowisko pracy: Windows 7 Professional lub wyższe. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Hasło dostępu ograniczające dostęp osób trzecich do bazy danych pacjentów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Raport z badania w języku polskim z możliwością edycji i zapisu zmian w programie Microsoft Word. | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Rejestracja danych terapeutycznych ze stanowiska APAP (min. ciśnienie terapeutyczne, przecieki powietrza, przepływ powietrza) z parametrami poligraficznymi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Możliwość automatycznego usuwania kopii badania z karty pamięci po zakończonym transferze danych do komputera | Tak |  | Bez punktacji |
| INFORMACJE DODATKOWE |
| 35. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury. | Tak |  | Bez punktacji |
| WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* |
| 36. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 60 miesięcy | Tak - podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI |
| WARUNKI SERWISU |
| 37. | Min. 2 bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji potwierdzone wpisami do paszportów technicznych. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 60 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 60 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ................................................................. – PODAĆ!!!!

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej 
niż 3 dni zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub zbliżonych parametrach 
i funkcjonalności.

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

__________ dnia  __________  r.

___________________________

(Podpis  osoby  uprawnionej  do

reprezentowania  Wykonawcy)