Załącznik  nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

LASER  DO ROZBIJANIA KAMIENIA W ŚLINIANKACH

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LASER DO ROZBIJANIA KAMIENIA W ŚLINIANKACH – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Oznakowanie CE | Tak |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 6. | Typ lasera: Impulsowy laser holmowy o długości fali 2.100nm ±30nm | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Moc szczytowa impulsu: Regulowana w zakresie min. do 18kW | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Energia impulsu: Regulowana w zakresie min. 0.3 - 3.5J | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Częstość impulsów: Regulowana w zakresie min. 1 - 25Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Maks. moc średnia: Regulowana min. do 30W | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Długość impulsu: Regulowana przez operatora w zakresie min. od 100(s do 650(s, niezależnie od nastawianej energii impulsu | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Tryby pracy: Pojedynczy impuls, ciągła generacja impulsów, krótka seria impulsów o ustawianej ilości impulsów w zakresie od 2 do 5 | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Transmisja mocy 30W przez światłowód 272 mikrometry: Tak | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Sterowanie ustawieniami: Kolorowy ekran dotykowy min. 7” | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Sterowanie emisją wiązki: Pedał sterujący z dwoma przyciskami, z możliwości przypisania im dwóch różnych, dowolnych zestawów parametrów emisji lasera | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Pamięć ustawień użytkownika: Min. 60 pozycji | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Widzialny laser pilotujący: Czerwony 635nm o regulowanej jasności | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zasilanie: 1-fazowe 230Vac | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Wielorazowe światłowody o średnicy części optycznej 365 mikrometrów i średnicy zewnętrznej maks. 0,73mm, do sterylizacji w autoklawie parowym Ilość: 5 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Wielorazowe światłowody o średnicy części optycznej 272 mikrometrów i średnicy zewnętrznej maks. 0,42mm, do sterylizacji w autoklawie parowym Ilość: 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Wielorazowy uchwyt chirurgiczny światłowodu z przesunięciem osiowym, dł. robocza 11cm Ilość: 2 szt. | Tak |  |  |
| 22. | Kontener do sterylizacji światłowodów Ilość: 2 szt. | Tak |  |  |
| 23. | Zestaw narzędzi do naprawy oferowanych światłowodów | Tak |  |  |
| 24. | Okulary ochronne do oferowanego lasera Ilość: 6 szt. | Tak |  |  |
| 25. | Jednorazowy koszyk z nitinolu z kanałem roboczym na światłowód, umożliwiający przytrzymanie kamienia na czas kruszenia, długość 90cm, średnica prowadnicy 3Fr, średnica koszyka 16mm Ilość: 2 szt. | Tak |  |  |
| 26. | Jednorazowy płaszcz zabezpieczający kanał roboczy fiberoskopu podczas wprowadzania światłowodu, średnica zewnętrzna 0,9mm, średnica wewnętrzna 0,7mm, długość 1000mm Ilość: 2 szt. | Tak |  |  |
| 27. | Jeden modularny zestaw do sialendoskopii z pół-elastyczną optyką modularną wielorazowego użytku o średnicy zewnętrznej 0.65 mm, z pamięcią kształtu (pokrytą nitynolem), bezkanałową oraz rękojeścią 3-kanałową wielorazowego użytku, autoklawowalną z wyposażeniem: jednorazowa kaniula robocza o średnicy zewnętrznej 1.15 mm i długości roboczej 90 mm – 100 szt. jednorazowa kaniula robocza o średnicy zewnętrznej 1.6 mm i długości roboczej 90 mm - 100szt. 3-elementowe ramię stabilizujące do sialendoskopu, pasujące do optyk półelastycznych - 1szt. pojemnik do sterylizacji z indywidualnymi uchwytami dla optyk półelastycznych - 1szt. | Tak |  |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury. | Tak |  | Bez punktacji |
| WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* |
| 29. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak - podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI |
| WARUNKI SERWISU |
| 30. | Min. 2 bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji potwierdzone wpisami do paszportów technicznych. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ................................................................. – PODAĆ!!!!

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej 
niż 3 dni zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub zbliżonych parametrach 
i funkcjonalności.

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

__________ dnia  __________  r.

___________________________

(Podpis  osoby  uprawnionej  do

reprezentowania  Wykonawcy)