Numer postępowania:

SR/XV-270-13-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 1 ZESTAW URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH CIĄGŁYCH I PRZERYWANYCH

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO PRZERYWANYCH ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO HF, HD, HF, HDF Online | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Funkcja automatycznie zredukowanego przepływu dializatu do 100-150ml/min podczas przygotowania aparatu do pracy i oczekiwania na pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Funkcja automatycznego doboru płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta |  |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie 100-1000ml/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie 34-39oC | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Możliwość wyboru metody wypełniania/płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania do każdego z wymienionych w pkt. 1 typów zabiegów | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Możliwość wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość wprowadzania typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwość ustawiania ekranu w różnych położeniach | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Możliwość użycia elektronicznej/mikrochipowej karty pamięci do archiwizowania danych minimum trzech ostatnich zabiegów | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwość podłączenia urządzania do sieci LAN za pośrednictwem złącza RJ-45 | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Możliwość przeglądania historii przebiegu minimum trzech ostatnich zabiegów na urządzaniu | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Elektroniczny system pomiaru poziomu krwi w „jeziorku żylnym” | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Czujnik wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym” | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Strzykawkowa pompa heparyny – podaż do linii tętniczej przed pompą krwi | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 10 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Ostrzeganie użytkownika o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HF lub HDF | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Objętościowy system pomiaru ultrafiltracji | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Centralny system blokowania kół aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Współpraca z monitorem masy ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | Tak |  | Bez punktacji |
| APARAT DO CIĄGŁYCH TERAPII ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Możliwość wykonywania zabiegu plazmaferezy | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całego zestawu zabiegowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat do 20 L | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania roztworów (dializatu i substytutu) zintegrowane w obudowie | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 – 39 ºC | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Ultrafiltracja netto 0 – 990 ml/godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Wydajność pompy krwi 10 – 500 ml/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Komunikacja poprzez obrotowy ekran dotykowy 15” | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | System pomocy kontekstowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Detektor powietrza | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Detektor przecieku krwi | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | 6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki 30/50 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Pomiar ciśnienia dostępu, filtratu oraz przed filtrem bez kontaktu z powietrzem | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | System bilansując grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Dokładność ważenia na każdej wadze: 1 g | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Wózek jezdny aparatu na 4 niezależnych kołach, w tym 2 z dwustopniową blokadą | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XIV |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .