Numer postępowania:

SR/XV-270-13-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 3 WÓZEK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY ELEKTRYCZNY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WÓZEK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY ELEKTRYCZNY – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Wózek transportowo –kąpielowy służący do transportu i kąpieli chorych w pozycji leżącej | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Wózek powinien posiadać leżysko wannę z PCV zaopatrzona w odpływ wody | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Uchylne barierki boczne i regulacja wysokości wózka pozwalająca na przenoszenie pacjenta z łóżka na wózek |  |  | Bez punktacji |
| 8. | Regulacja wysokości następuje elektrycznie | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Wózek w całości wykonany ze stali niedrzewnej, proszkowany | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Nożycowa konstrukcja wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wyposażony w osiem podwójnych rolek jezdnych, z czego cztery kółka z blokadą kierunkową | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Dwustronna regulacja wysokości | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Maksymalne obciążenie do 165 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Wymiary zewnętrzne wózka maksymalna długość 2040 mm szerokość 760 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Zakres podnoszenia wózka: 540-865 mm (+/­50mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Wyrób medyczny | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XIV |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .